## LEN BM 80 - BULHAR:

Tato stránka je věnována bulharské radiostanici LEN BM 80, popřípadě BM 160 - obecně zvané BULHAR. Jedná se o starší radiostanici dříve používanou různými firmami. Pracuje v pásmu 80MHz(160MHz). Je snadné ji přeladit na sdílené kmitočty, kde není takový provoz jako třeba v pásmu CB.

Bohužel jsem ji měl jen chvíli, než jsem ji přeladil. A tak teď alespoň nabízím dokumenty, které se mi podařilo sehnat.

!Teoreticky! nastavitelné frekvence jsou zde kombxls.zip (250kB), nebo zde v txt kombtxt.zip(50kB)

A tady je tabulka pro konkrétní kmitočty v pásmu 70Mhz (doufám že v ní není chyba - už je to víc jak rok co sem to ladil)

Přeladění spočívá v NEpřipojení diod ve vybraných místech matice.

Nastavuje se zvlášť frekvence vysílací a příjmací !

Příjmací frekvence (RX) = Vysílací frekvence (TX) - 10,7 MHz (TX je SKUTEČNÁ výsledná frekvence na které probíhá komunikace) 
Hodnoty jsou v MHz 
(pozn. u LEN-BM160 je navíc sloupec A (0,0125MHz), sloupec O (160MHz) a sloupec G má hodnotu 0,8MHz)) !

Kromě přepájení diod bude ještě asi potřeba nastavit PLL tak, aby fungoval v celém rozsahu. K tomu jsou na desce s maticí (obr.Blok S41) cívky L1 a L2. Ale i tak se mi nepodařilo, aby se do ladícího rozsahu vešly všechny kanály (1-8, 70Mhz pásmo), poslední dva jsou daleko od prvních šesti. Asi by to chtělo trochu laborovat, nebo se spokojit s např. prvními šesti kanály. Ladící napětí PLL se kontroluje jak je vyznačeno na schématu - pin č.1 IO DD1 & pin č.12 IO DD2.

Za poskytnutí materiálů a odbornou pomoc děkuji Rumburakovi Prostějov a  Pavlovi z Krabice.